## Slide 1: Aristona SA3133A (1962)
Gerard Tel
LC-Kring 10 juni 2026

## Slide 2: Wat gaan we doen
Tropen- en Visserijradio’s
Techniek van de Aristona
De schaal
Haal meer uit je tropentoestel: De Toekan
En nog meer: De cymometer
Conclusies

## Slide 3: 1. Tropen- en Visserij-Radio’s
Frequentiegebied tussen MG en KG Ruwweg 1,6 tot 5,8 MHz
Meeste omroep-radio’s hebben dit niet
LC-Kring over Tropenband

## Slide 4: Gebruik in Europa
Scheepscommunicatie: “Visserijband”
Familieleden, Maritiem geïnteresseerden

## Slide 5: Gebruik buiten Europa
Grote landen rond evenaar
Korte Golf Omroep 120m, 90m en 60m
Ontvangst als Visserij
Marketing/Markering anders

## Slide 6: Geen Lange Golf in Tropen
Erres RA653.1 (1965) met MTKK
Hybride, 3 Tr en ECL86
Ferriet voor M en T, raam voor K1 en K2

## Slide 7: Radio’s in twee varianten
AE3405, suffix /20 of /23
  Met LG of TB
L4X20T of L4X26T
  Continentaal met LG, Tropenversie met TB
Combi L + T niet vaak

## Slide 8: Wat is er te horen?
Piraten 180m 1600-1660, AM
Amateurband 160m, 80m, LSB
Omroep 120m, 90m, 60m: Tropen!! AM
Omroep 75m vooral Europees, AM
Volmet meteo 3413, 5450, 5505, … , USB
Buzzer 4625, Bakens, …

## Slide 9: Leuk dingetje: Philips BX391A
Bijna standaard KLM radio in kunststof
Maar extra: Tropenband
En DM71 oogje
1959, 34cm
Hoort met plastic rooster!

## Slide 10: 2. Techniek van de Aristona
De “Houten B3X91A”
Paar jaar later, 44cm
Ook: Radiola RA3133A
Ook: Aristona RA3133A
Typesticker over andere geplakt

## Slide 11: Toegepaste buizen
Standaardsetje voor AM rond 1959
  Mengbuis: ECH81
  MF buis: EF89
  Detectie en LF: EBC81 (Noval EBC41)
  Eindbuis: EL84
Aanvullend
  Gelijkrichter: EZ80
  Indicatorbuis: DM71
  Lampje 8024N bajonet

## Slide 12: Antennespoelen
Drie schakelaars
  SK5 voor K
  SK4 voor T
  SK3 voor M
  L is neutraal (met M spoel parallel)
S9 en S8: ferrietantenne
Plaatantenne K en T

## Slide 13: Blik op antennes
Plaatantenne op plafond
Ferriet met MG/LG spoel

## Slide 14: Oscillatorspoelen
Schema van Philips B3X91A
Maar 3! MG en LG 1 spoel, extra C17

## Slide 15: Mengbuis is geschakeld
+a is ECH81 scherm
SK1 is UIT
SK4 + SK3 is PHONO

## Slide 16: LF deel
Volumepot R16/C33
R11 van 18M
Toonregeling met C34/R17
C35 verv, over S21
Geen kathode-elco

## Slide 17: Occasion in 1963
Noemt Visserij
Edelhout
Van f258 voor 188
Verpakking, garantie
Voorraad

## Slide 18: Aanschaf en “Restauratie”
Kringloop Hoevelaken, €20
“Defect”: afstem vast
Houtwerk goed
Schaal nog gaaf, achterwand erbij
Dus meenemen dat ding! (20 feb 2026)

## Slide 19: Preventief vervangen?
Smeermiddel op afstemas
Vervang C35
Koppel-C nog prima (ceram)
Werkt maar DM71 zwart

## Slide 20: Tweede reparatie (mei 2026)
Slippende afstemming! Koordje slag extra om afstemas
Meteen oogje: Anodeweerstand R23

## Slide 21: 3. De Schaal
Schaalcode: Z.FRA = Zuidelijk, Franstalig Mogelijk populair in Algerije (kolonie!)
Nergens frequentie, alleen golflengte

## Slide 22: Lange Golf: 7 stations
France 1 is Allouis op 1830m
Droitwich is laatste nog (even!) actief
Ashkhabad ligt in Turkmenistan
Tashkent ligt in Oezbekistan
LG loopt door tot boven 400kHz
Nog 0 stations op te horen

## Slide 23: Middengolf: Radiokompas 1950
Veel stations terug te vinden
Bv Beromünster op 567m
  Dorpje Zwitserland
  Blosenbergturm
  Gesloten 2008
  Nooit geweest

## Slide 24: Odessa / Simferopol 548m
Potemkin trap (film, kruiser, admiraal)
Bezocht 2013

## Slide 25: Parijs 510m
Eerste uitstapje met Ineke, 1989

## Slide 26: Cairo
Schaal zegt Cairo II op 484m
Radiokompas zegt Cairo I
Bezoek Cheops, jan 1988

## Slide 27: Constantine, 263m
Is niet Constantinopel!
Constantine, 3e stad van Algerije
Ligt lekker hoog, 640m

## Slide 28: Nice, 193m
Aan Middellandse zee
Vlak bij Monte Carlo (10km)

## Slide 29: Franstalige netwerken
F.2-R: 2e Franse programma, Regionaal
F.3-N: 3e Franse programma, Nationaal
F.1-P.I.: Op 188m, kanaal voor kleine gewestelijke zenders

## Slide 30: De Tropenband
Heet SW2 / OC2 Loopt van 1,6 tot 5,1 MHz (3,5MHz “lang”)
Gemarkeerd: 120m, 90m, 60m band
De 75m band niet, is Europees dingetje!
SW1 heeft 49m, 41m, 31m, 25m, 19m, 16m Loopt van 6 tot 18 MHz, lastig afstemmen

## Slide 31: 4. De Toekan: Enkelzijband
Veel stations in SSB (EZB)
Wens: SSB zonder modificatie AM-toestel
Dus: Externe BFO nodig
  Project 1: Toekan – MF
  Project 2: Kaketoe – RF

## Slide 32: Uitleg Externe BFO
AM Radio origineel
Klassieke BFO in radio
Toekan: externe BFO op MF, 452 signaal door antennekring en mengtrap
Kaketoe: externe BFO op RF, in antenne en samen met signaal gemengd
Wat werkt het best?

## Slide 33: Gebruik van Toekan
Aansluiten op antenne en aarde:
Bij EZB: aanzetten, Sterkte met Attenuator
  Clearifier half
  Grof afstemmen met radio
  Fijnregelen met Clearifier

## Slide 34: Het NE555 printje
Eerder ingebouwd in Sloper
Gekocht bij Ali voor 68ct
RC-oscillator met twee precisiepots in serie
Waarom 2?
Audio, tot 200kHz: dus 3e harmonische

## Slide 35: Detail ontwerp van Toekan
Batt 9V of DC
Stabilisatie
Herinner-LED
P3/R1 over P2: Fijnregeling van frequentie
  Kleinere P2 maakt regelbereik kleiner
Output via Attenuator P4

## Slide 36: Opbouw in houten kistje
Alles in deksel
Behalve Batt
NE555: 6mA Geen koeling
LED 1½ mA
12cm, 275gr

## Slide 37: De Toekan van buiten
Aan het werk!
  80m band
  40m band
Oppassen met geschakelde voedingen
LSB wordt USB! Dus voor hoger stemmetje frequentie omlaag

## Slide 38: Nadelen van de Toekan
Voor andere MF: P1 bijregelen
Werkt minder bij zuigkring of preselectie
BFO is 151kHz blokgolf: veel harmonischen dus extra mengproducten
Je moet ‘m aansluiten, “veel werk”

## Slide 39: Tweede project: Kaketoe
Externe BFO Radio-Frequent
Gemaakt van National Panasonic T-430 met “subtractieve methode”
Werkt ook fantastisch
In lezing over Philips B4X35T

## Slide 40: 5. Cymometer: Exact afstemmen
Stations zijn zwak
Niet altijd aanwezig of hoorbaar
Stations vinden en identificeren is een uitdaging
Oplossing: een Externe Cymometer Nodig: Rode cymometer, digitale wekker

## Slide 41: Even die wekker mollen!
Printje doorknippen Wel voeding houden
Wekker rood glaasje
Cymo is even groot
Ingang naar contactbussen
Stel meetprecisie in op 0,1 kHz
Stel in op DECrement van 452,0 kHz

## Slide 42: Aansluiten op Oscillator
Radio openmaken
Snoertje aan rooster
  E/UCH81 pin 9
  E/UCH21 pin 3
  E/UCH42 pin 4
C van 15pF
C X2 voor veilig

## Slide 43: Meten aan de meter
Stroomverbruik: 33mW/segm plus 1,25W
  1,58W op 1111,1kHz
  2,40W op 8888,8kHz
Verstemming oscillator op 6300kHz
  Aan Osc Anode naar 5900kHz (-6%)
  Aan Osc rooster naar 6284kHz (-0,25%)
Gemak van digitale afstemming maar toestel blijft origineel

## Slide 44: Ondertussen in de Shack
Philips BX645U met RF trap
  Toekan
  Veron QRM killer (beter: raam!)
  Cymometer

## Slide 45: 6. Conclusies
Leuke houten tropenradio: Aristona SA3133A, vier banden, 44cm
Beoogd gebruik: Noord Afrika
Ontvang SSB met de Toekan, leuk voor 160m, 80m, 40m amateurs

## Slide 46: Net zoiets: Erres RA653.1
Ook hout, 1965, vierbands, 42cm
Asymmetrisch, mode 1965
M T K K (tot 11m) met fijnregel Doel: Indië
Voor K: Raamantenne ingebouwd
Hybride: 3xTr + ECL86

## Slide 47: Meenemen / Tonen
Aristona SA3133A
Erres RP6531
Toekan
Kaketoe