## Slide 1: Clarville PP8 (1962)
Gerard Tel
LC-Kring 11 juni 2025 om 19.30

## Slide 2: Wat gaan we doen
Franse portables
Schemabespreking
De advertentie
Voeden uit 9V
Luisteren en Conclusies

## Slide 3: 1. Franse portables
Model: Clarville PP8
  Ook: Arel PP8
  Ook: Stuzzi Caterina
Key facts: 6 Transistor, MG/LG portable
  Breed 22cm (inc afstemwiel)
  Kostte FF159 plus tax
  Kleuren Rood, Blauw, Antraciet

## Slide 4: Transistorradios vanaf 1956
Arel Solistor 455
CIRM Caddy (tafelmodel)
Nog vòòr de Sharpie (1957)!
Bron: DocTSF

## Slide 5: Kenmerken Franse Portables
Gebruik van platte batterijen 2x4,5V
Aansluiting Auto-antenne
Altijd Lange Golf, belangrijk in Frankrijk
  GO = Grandes Ondes
  PO = Petites Ondes, MG
  OC = Ondes Courtes

## Slide 6: Rond 1972
Hadden blauwe
Zus, moeder: niks
Broer: Ruitje
Zelf: dacht Philips, maar geen Philips equiv bekend
Feb 2006: Grijze via Marktplaats voor 5€

## Slide 7: 2. Schemabespreking

## Slide 8: PP8 versus Sharpie
 | Clarville PP8 | Philips Sharpie
Jaar | 1962 | 1957
Transistors | 6 | 7
Weerstanden | 17 | 35
Condensators | 13 | 38
LF trafo’s | 1 | 2
HF/MF kringen | 4 | 7

## Slide 9: Antennekring
Varco direct aan ferriet
Kleine wikkeling naar V1
AUTO op deel van GO spoel

## Slide 10: Mengtrap
V1 versterkt naar MF-trafo T2
Ook via T1 op Em: oscillatie
Stroboscoop
Voor GO extra C4

## Slide 11: Tweetraps MF versterker
Detectie met D1 naar Vol
Regelspanning via R9 bias V2
T2 / T3 / T4 primair met C, secundair niet
Vier filter-kringen: wel Lyca 1458!

## Slide 12: Tweetraps LF versterker
Transformator-koppeling T5
Single Ended Push Pull
Zonder UGT
HP = Haut Parleur, Z = 20Ω

## Slide 14: Luidspreker aansluiting
Op midden van batterijen
Dubbele schakelaar
Draad aan middencontact (met omgevouwen lip)

## Slide 15: De afstemcondensator
Zit er rond uit: dus capaciteitslineair niet golflengtelineair
Geeft uitrekking links en verdichting rechts
Daarom meestal niet toegepast

## Slide 16: Onderzoekje naar de schaal
Schaal klopt aardig
Uitrekking
Berekend met Excel-model: Capaciteitslineaire en Golflengtelineaire
Conclusie: Capaciteitslineaire Varco

## Slide 17: Schaal details
Op MG freq, geen golflengte
Op LG (meest Franse) stations
Markering 66 Niet op andere fotos
Barstje naast POGO

## Slide 18: 3. De advertentie
Op advertenties is alles prachtig!
Vergelijken met werkelijkheid?
Alles nameten/narekenen en controleren Rekenmachine bij de hand!

## Slide 19: Mooi, strak, modern ???
Niet falsifieerbare kreten
  Gewaagd ontwerp
  Leider van portables
  Puurheid van lijnen
  Harmonie van vormen
Eerste portable onder 160NF…
  Met hoge prestaties
  +TL (Tax Locale?)

## Slide 20: Halfgeleiders natellen
Transistors en diode zitten er inderdaad in
2 banden PO en GO ook.
Ingebouwde antenne, check!
Uitgangsvermogen 450mW, dit nameten levert een boel lawaai op!

## Slide 21
Speaker ziet wissel- spanning op L
Vermogen van AC?
0V
Vcc
L
Haalbaar vermogen met SEPP

## Slide 22: Spanningsdrempel
Over transistors 0,25V nodig voor geleiden: drempelwaarde
Vd = 0,25V, Vtt = (Vcc – 2*Vd) = 8,5V
Z = 20Ω, Vtt = 8,5V
Pmax = Vtt2 / 8 Z = 451mW
SEPP-formule geeft vermogen goed aan

## Slide 23: Voorzieningen
Ontdubbelde schaal: GO en PO apart erop, was altijd sinds jaren dertig
Auto-antenne, check!
Aanduiding UIT/AAN, stip op schakelpot
Batterij 2x4,5V: type 3R12

## Slide 24: Meer voorzieningen
Inschuifbaar handvat, check
Gewicht 1kg
Maat 218x138x56mm, 60mm met PO/GO Moet je pootjes en knoppen meetellen?
Hoesje: nooit gespot op Internet

## Slide 25: Defenestratie-test is no-go
Onbreekbare Kralastieken behuizing
Kleuren blauw, grijs, rood op internet, check
Kralastic bestaat echt (en nog steeds)! KRALASTIC [..] is standard, high impact resistant acrylonitrile butadiene styrene [..] used in [..] electric appliances. Complies with UL 94 HB flame rating.

## Slide 26: 4. Voeden met 9V batterij
Batterijen 4,5V, type 3R12  Best wel duur en moeilijk verkrijgbaar
Vervangen?
  Netvoeding
  9V blokbatterij

## Slide 27: Voeding ingebouwd
Batterijvak 4 klemmen
Netdraden op schakelpot, enkelvoudig
Probleem ????

## Slide 28: Luidspreker op middenaftakking
LS op 4,5V aangesloten
Dus 2 voedingen van 4,5V nodig?
Nee, Luidspreker via C aansluiten op + (- mag ook)

## Slide 29: Extra luidsprekercondensator
Graai in Elco-bak, vind 470μF (zwart)
Klinkt supergoed!
Hoe weten we of 470μF goed is?
RC-product: 20Ω x 470μF = 0,0094s = 9,4 ms

## Slide 30: Serie R en C: Ballastcondensator?
Nu met variabele f
HPF High Pass Filter
Spanning verdeelt in UC en UR

## Slide 31: Theorie: RC product
Voor welke f zijn ZC en R gelijk?
Rekenmachine: 1 / 2π = 0,159…
Vuistregel afsnijfrequentie: f = 160 / RC(ms)
Afsnijfrequentie 160/9,4ms = 17 Hz

## Slide 32: 5. Luisteren en Conclusies
Probeer Radio Paradijs
Probeer Lyca 1458
Probeer Huiszender Grootste Franse rocker ooit

## Slide 33: Johnny Hallyday
Johnny Hallyday, 1943-2017
De Francofone Elvis
100 Mln platen, 42x nummer 1
In Nederland vrijwel onbekend

## Slide 34: Conclusies
Leuk Frans portable radiootje
Schema wat simpeler dan bv. Sharpie
Formule’s doorrekenen van
  Schaalverdeling Capa / Golfl lineair
  Uitgangsvermogen van SEPP V2 / 8Z
  Afsnijfrequentie met 160/RC
Middenaftak batterij vervangen met elcootje

## Slide 35: Vooruitblik LC-Kring
9 juli – Tropenband
Augustus is LCK-vakantie
10 sept – Enkelzijband

## Slide 36: Meenemen / Tonen
Clarville PP8
Sharpie, Henriette
Grundig Prima Boy
Huiszender aan met Johnny