## Slide 1: Een Russische Reiswekker: De Signal 402
Gerard Tel
LC-Kring 8 okt 2025 om 19.30

## Slide 2: Wat gaan we doen
Kleine Russische portables
Hoe oud is hij, Hoe kom je eraan
Schemabespreking
Op vakantie met Signal
Radiomuseum heeft Signal 402 (1975) en export versie Tento Signal 402 (1980)

## Slide 3: 1. Kleine Russische Portables

## Slide 4: “Russische” zakradiootjes
MW/LG, meestal zwart
Niet zoveel variatie qua techniek
Vaak niet Rusland maar Letland!
  VEF: Valst Elektrotehniska Fabrika
  Signal 402 wel: Novator, Leningrad
Olimpik 402 uit Oekraïne, meerdere kleuren, 2x KG

## Slide 5: Kenmerken Soviet-Portables
Leren hoesje (datumstempel!)
Antenne-aansluiting
Typenummer 3 cijfers met 0
Prijs ingegoten

## Slide 6: OIRT FM
65 – 74 MHz met 30kHz raster
Propagatie als KG: groter bereik (??)
Stereo (subcarrier at 31.25 kHz)
EU landen gaan om (CZ 1984, HU 2007, DDR altijd 87-..)
Sokol 308, 1976
Notes: Je kunt in Tsjechie en Oekraine nog steeds radiootjes kopen met deze band erop,
Al zal het dan een “TV-ontvanger” heten.!
Rusland en Wit-Rusland gebruiken hem nog steeds.

## Slide 7: Voeding in de USSR
Standaard batterijen: Penlight, 9V blok, C, D
Keuze: 6xC of 2x 4,5V
6V blok
Sokol Adapter (“Charger”??)

## Slide 8: Westen horen op de Korte golf!
VEF Spidola 1960-89: instrument of crime
Multiband Selena

## Slide 9: 2. Hoe oud is hij, verkrijgen
Stickertje in batterijvak:
Vanaf jaren 70 in USSR
Exportmodellen vanaf 1980, RFT in DDR

## Slide 10: Gerard in Midden-Europa
Werk en vakantie
15x Cz, 15x Sk
Medaille Univ Košice
Vaak radiootje kopen
Na Corona / Pensioen allemaal gestopt 

## Slide 11: Uitdragerij van Robert
Košice 2007
Achterafzaakje
Slechte deal
Weer in 2009
Leverde 1e Sig402
Duur, klok defect

## Slide 12: Mega Bazár, Banska Bystrica, 2011
Gave Signal 402
Prijs 6€
Klokje werkt 
Of …  Spin-beuk!
Foto kijken met rood-cyaan bril

## Slide 13: Aanbod op Transistorforum
3/2025, 15€
Datum 12/81
Nieuwprijs 64Rb

## Slide 14: 3. Schemabespreking

## Slide 15: Transistor KT315B
Silicium NPN, bedoeld als HF mixer
hFE = 50...350, dissipatie 150mW
Ontwikkeld ca. 1970-73, Staatsprijs der USSR 1973
Waarom verschillende types maken? Deze 7x in Signal 402!

## Slide 16: Transistorversterker
Behekste Metaalsplinter
Collector Emitter: Geen stroom 
Ministroon Basis = Superstroom CE
Factor hFE (bv. 100)
Maar 1 kant op!!

## Slide 17: Eenrichtingsverkeer: Bias
Extra gelijkstroom: hoger dan piek
Stroomverbruik: gelijk aan bias
Opwarming 
Antennesignaal is heel zwak dus … … 6x versterken en radiootje is klaar!

## Slide 18: Antennetrap
LG/MG spoel op ferriet
Koppelspoel
Bias via R1
Load is L1
Daar 465kHz!
Ook: mengen

## Slide 19: Middenfrequentversterker
Driekringsfilter vòòr versterkers
Bias T2 via R7/R15, hier zit AVR
Koppeling T2 T3 is niet afgestemd
Load van T3 is detectorspoel

## Slide 20: Detectie, AVR, Volume
Detectorspoel via diode aan volumepot: Sneg = HF + LF + DC
Op R20 (en vol.pot ) neg spanning, afhankelijk van signaalniveau
Regelt bias T2: AVR

## Slide 21: Modulatie en Demodulatie

## Slide 22: Audio verder versterken
Signaal via C23, blokkeert DC
R6 is tegenkoppel, load van T4 is R9
Gelijkstroom- koppeling T4 T5
Load T5 is Tr1

## Slide 23: Eindversterker: Geen Bias maar Balans
T6 en T7 om de beurt
Load is Tr2
LS met plug voor extern

## Slide 24: Hoe gaat-ie aan en uit?
Drie schakelaars
  Volumepot
  Klok
  Wek / Hand
Instellen op ca. 10min precies
Blijft ½h aan

## Slide 25: Mengen: frequentieveranderen
Load L1 is voor 465kHz
Ook via L4 naar Basis  T1 gaat genereren!
Antennesignaal komt alleen door bij neg op emitter
T1 is stroboscopische versterker

## Slide 26: Wat doet stroboscopie?
Helicopter draait traag (maar niet heus!!)
Golven verdwijnen waar stroboscopen verschijnen

## Slide 27: Onderdeeltjes op print: PCB

## Slide 28: 4. Op vakantie met Signal
Prijs van Signal 402: 64 Roebel Maandsalaris arbeider: 160 – 180 Roebel
Klokje elke dag opwinden (24h veer)
Batterij gaat wel vakantie mee, 7 tot 30 mA

## Slide 29: Alternatief: Rossia 303 (1978)
Prijs 59 Rb
4x AA
L/M/T/K
Lineaire schaal
Bedenk iets anders om wakker te worden!

## Slide 30: Voorkant
Afstemschaal en klokje in zelfde stijl
Opwinden en instellen rechts
Schaal in MegaHertz, ook LG: .16 tot .4

## Slide 31: LG achter IJzeren Gordijn
Radiopedia: Noemt 28 Russische LG zenders
  153kHz = Ant.Satelor, Braşov Roem & R.Rossii
  162kHz = Tasjkent Oezbekistan
  225kHz = Warschau
  234kHz = Voice of Armenië
  270kHz = Topolna, Tsjecho-Slowakije
  279kHz = Turkmenistan
Nl + Be “hadden” de 171kHz vanaf 1975, maar nooit gebruikt (dossier Radio Delta)

## Slide 32: Even laten spelen
R.Paradijs 1467kHz
LC-Kring 12 nov Batterijbuizen

## Slide 33: Ivan Rebroff (1931-2008)
Duitse zanger, meest Du & Ru
Hans Rolf Rippert
Stem 4½ oktaaf
Op 1018kHz huiszender

## Slide 34: Meenemen / Tonen
Signal 402
Olimpik
Rossia 303
Radiokompas
Rebroff op Ruysdael